ZEMİN VE TEMEL ETÜT ŞARTNAMESİ

- Her kuyu için kamera çekimi yapılacak, numune alma (UD, karot), SPT deneylerinin ve kuyu sonunda sondaj takımı çekilme videoları raporla birlikte verilen CD de olacaktır. Sondaj yapılırken bulunduğu koordinatları(ED50 6 derece), 360 derece çevresini ve kendisini kameraya gösterecek.

- Sondaj sırasında alınan numunelerin laboratuvarda yapılan deneylerin sonuçları raporda eklerde olacak.

- Masif kaya zeminlerde temel derinliğinden itibaren 3 metre, kırıklı çatlaklı kayalarda 5 metre sondaj

açılacak. Her kuyudan çıkarılan numuneler karot sandığında gösterilecek fotoğrafı raporda olacak.

- UD alınamayan, SPT yapılamayan durumlarda Presiyometre deneyi 3 metre aralıklarla yapılacaktır.

- Jeofizik çalışma ve araştırma olarak 2 adet sismik kırılma 1 adet düşey elektrik sondaj yapılacaktır. Kısa

kamera çekimi yapılıp fotoğrafları raporda olacak. Çalışma yapılan yerde kameraya bulunulan koordinatlar (ED50 6 derece) gösterilecek.

- Her kuyuya 15-20cm lik kısmı yukarda kalacak şekilde PVC veya kangal boru indirilip, kuyu başı (30x30x20cm) betonu atılacak

| Sondaj Derinliği | İnşaat Taban Alanı (m²) | Sondaj Sayısı |
| --- | --- | --- |
| Bodrumsuz binalarda 7,5 m yüksekliğe kadar olacak binalarda temel derinliği dahil 3 m Bodrumlu 10,5 m yüksekliğe kadar temel derinliği hariç 5 m 10,5 m den yüksek binalar için temel derinliği dahil 10 m 3 katlı binalar için temel derinliği dahil 15 m 4 katlı binalar için temel derinliği dahil 20 m | 0-300 | 3 |
|  | 300-600 | 4 |
|  | 600-1000 | 5 |

Not:1000 m² sonra her 500 m² 1 adet sondaj eklenecek

| Sondaj Derinliği | UD | SPT |
| --- | --- | --- |
| 3 | 1 | Her 1,5 metrede SPT yapılacaktır. |
| 5 | 2 |  |
| 10 | 3 |  |
| 15 | 4 |  |
| 20 | 5 |  |

Not:Birim değişimi varsa her birimden UD alınacaktır.

*NOT: Bu şartnamede talep edilenler gibi yapılacaktır şartnamede bahsedilmeyen diğer kısımlar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 9 Mart 2019 Cumartesi 30709 sayı ile yayımlanan Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatına Dair Tebliğine göre yapılacaktır.